## Slide 1: 터트봇3 제어 실습
Micro-ros

## Slide 2: 실습
sudo apt install build-essential cmake gcc-arm-none-eabi libnewlib-arm-none-eabi doxygen git python3
mkdir -p ~/micro_ros_ws/src
cd ~/micro_ros_ws/src
git clone --recurse-submodules https://github.com/raspberrypi/pico-sdk.git
git clone https://github.com/micro-ROS/micro_ros_raspberrypi_pico_sdk.git
cd ~/micro_ros_ws/src/micro_ros_raspberrypi_pico_sdk
~/micro_ros_ws/src/micro_ros_raspberrypi_pico_sdk/.vscode/settings.json 에 다음 내용 추가
vscode 를 열고 컴파일러를 GCC for arm-non eabi 로 선택
Cmake 컴파일
  mkdir build
  cd build
  Cmake .. && make
{
"cmake.configureEnvironment": {
"PICO_SDK_PATH": "/home/$USER/micro_ros_ws/src/pico-sdk",
},
}
Notes: ~/micro_ros_ws/src/micro_ros_raspberrypi_pico_sdk

## Slide 3: 실습
파일 옮기기
  pico_micro_ros_example.elf -> 피코 보드
micro-ros agent 실행
  설치: sudo snap install micro-ros-agent
  hotplug 설정 : sudo snap set core experimental.hotplug=true
  systemctl 리스타트 : sudo systemctl restart snapd
  시리얼 포트 상태 확인 : snap interface serial-port
  시리얼 포트 연결 : snap connect micro-ros-agent:serial-port snapd:pico
  micro-ros-agent 실행 : micro-ros-agent serial --dev /dev/ttyACM0 baudrate=115200
  디바이스 권한 설정 : sudo chmod 666 /dev/ttyACM0
  ROS_DOMAIN_ID=0. 으로 해야 함. 설정?
문제 사항
  연결 상태에서 실행하면 멈추는 현상이 있음 -> 정확한 원인 파악이 우선
    usb를 뺏다가 다시 꽂으면 정상 실행 됨
  USB 를 연결 했을 때 chmod 를 666 으로 계속 재 설정 해야 하는 문제 -> udev 를 통해 해결
Notes: sudo chmod 666 /dev/ttyACM0

## Slide 4: rclc 노드 작성
주의 사항
  CMakeLists.txt 에서
    pico_enable_stdio_usb 옵션과 pico_enable_stdio_uart 옵션을 실행 파일별로 설정해야 한다.
    pico_add_extra_outputs 옵션도 실행 파일별로 넣어주어야 uf2 파일이 생긴다.
  메인 코드 에서
    rclc_executor_init 에서 관리해야 할 콜백 함수 만큼 숫자를 변경해 주어야 한다.

## Slide 5: ROS_DOMAIN_ID 를 설정 하는 방법
init optinos 객체를 만든다.
  rcl_init_options_t init_options = rcl_get_zero_initialized_init_options();
init optinos 객체를 allocator에 할당 한다.
  RCCHECK(rcl_init_options_init(&init_options, allocator));
domain_id 를 설정한다.
  RCCHECK(rcl_init_options_set_domain_id(&init_options, 20));
support init 을 init options 으로 초기화 한다.
  RCCHECK(rclc_support_init_with_options(&support, 0, NULL, &init_options, &allocator));

## Slide 6: 레퍼런스
https://github.com/freshmea/micro-ROS-demos/tree/iron
https://micro.ros.org/docs/tutorials/programming_rcl_rclc/pub_sub/#subscription
https://ubuntu.com/blog/getting-started-with-micro-ros-on-raspberry-pi-pico